## Slide 1: 気液２相型アルゴン光TPC検出器 による暗黒物質探索 〜検出器性能評価編〜
19th ICEPP シンポジウム(2013.2.20)
早大理工 寄田研究室 学部4年
川村 将城

## Slide 2
Outline
杉田発表
Introduction
  暗黒物質
  気液2相式Ar光TPC検出器
物理感度計算
  光収集効率
  光読出し
  評価
早稲田Activity
  これまでの歩み
  ANKOK75実験の紹介
まとめと展望
川村発表
Ar検出器の要点
  純度と電場について
実験セットアップ
  冷凍・循環系
  TPCの構築
  光検出器
テスト実験
  取得データ
  宇宙線データ解析
  γ線データ解析
まとめと展望

## Slide 3
気液2相型アルゴン光TPC検出器
気相・液相の2相型。
2種類のシンチレーション光を捉えることに
より信号を検出する。
  液相で発生する1次シンチレーション光（S1）
  電離電子が高電場で気相に取り出されるときに発生する2次シンチレーション光（S2）
⇒このS1・S2の特徴を用いて背景事象分離。
e-
e-
e-
e-
e-
e-
暗黒物質
cathode
anode
ドリフト電場
~ kV/cm
drift
Gas
Liquid
二次シンチ光
(S2)
一次シンチ光
(S1)
取り出し電場
>3 kV/cm
PMT
光信号の検出に特化した検出器
DM
γ
・S1・S2の光量比
・S1波形解析

## Slide 4
気液2相型アルゴン光TPC検出器
気相・液相の2相型。
2種類のシンチレーション光を捉えることに
より信号を検出する。
  液相で発生する1次シンチレーション光（S1）
  電離電子が高電場で気相に取り出されるときに発生する2次シンチレーション光（S2）
⇒このS1・S2の特徴を用いて背景事象分離。
e-
e-
e-
e-
e-
e-
暗黒物質
cathode
anode
ドリフト電場
~ kV/cm
drift
Gas
Liquid
二次シンチ光
(S2)
一次シンチ光
(S1)
取り出し電場
>3 kV/cm
PMT
光信号の検出に特化した検出器
DM
γ
・S1・S2の光量比
・S1波形解析
検出器設計において
○検出器内の低温維持(-186℃)
○アルゴン純度の向上・維持
○一様なドリフト電場の成形

## Slide 5
ドリフト電場とアルゴン純度
○ドリフト電場
〜2mm/μs＠Edrift=1kV/cm
1mのドリフトに500μs、V=100kV
○アルゴン純度
不純物；酸素、水
商用LAr : 1ppm〜
1ppb；τ = 300μs
1m(500μs)のドリフト： <1ppb
Drift V(mm/μs)
1
2
Edrift (kV/cm)
1
LAr Purity(ppb)
本実験検出器では
60cmのドリフト領域
ドリフト電場 1kV/cm
純度 ~1ppb

## Slide 6
ドリフト電場とアルゴン純度
○ドリフト電場
〜2mm/μs＠Edrift=1kV/cm
1mのドリフトに500μs、V=100kV
○アルゴン純度
不純物；酸素、水
商用LAr : 1ppm〜
1ppb；τ = 300μs
1m(500μs)のドリフト： <1ppb
Drift V(mm/μs)
1
2
Edrift (kV/cm)
1
LAr Purity(ppb)
本実験検出器では
60cmのドリフト領域
ドリフト電場 1kV/cm
純度 ~1ppb

## Slide 7
ドリフト電場とアルゴン純度
○ドリフト電場
〜2mm/μs＠Edrift=1kV/cm
1mのドリフトに500μs、V=100kV
○アルゴン純度
不純物；酸素、水
商用LAr : 1ppm〜
1ppb；τ = 300μs
1m(500μs)のドリフト： < 1ppb
Drift V(mm/μs)
1
2
Edrift (kV/cm)
1
LAr Purity(ppb)
本実験検出器では
60cmのドリフト領域
ドリフト電場 1kV/cm
純度 ~1ppb

## Slide 8
実験セットアップ(75L)
液体Ar
液体フィルター
気体フィルター
ガス循環ポンプ
熱交換器
冷凍機
液体ライン
気体ライン
TPC

## Slide 9
冷凍循環システム
✓冷凍機による低温維持
容器自然熱流入
✓充填時
商用LAr純度〜ppm⇛〜ppb
液体フィルター；自作
✓ガス循環
チェンバー内でのアウトガス
→ガス循環、気体フィルター
液体Ar
液体フィルター
気体フィルター
ガス循環ポンプ
熱交換器
冷凍機
液体ライン
気体ライン
TPC
沸点
-186℃
〜ppm
〜ppb
住友重機 CH-110
冷凍能力＠90K 200W
PID制御による温度コントロール

## Slide 10
容器の熱流入の見積もり
液面計
真空
ポンプ
○外槽真空引き
○液体窒素を入れ、液面測定
○異なる素材の蓋で熱流入の比較
液体窒素を用いた熱流入の見積もり
発泡スチロール
アルミホイル
0.028W/m・K
237W/m・K
黒 発砲スチロール
熱流入 11.8W
青 アルミホイル
熱流入 12.5W
容器の自然熱流入 〜15W

## Slide 11
純度；液体フィルター
○フィルター容器;1.7L
○フィルター剤;
・モレキュラーシーブ(4A)
…有効直径4Å以下の分子を吸着
(H2O、He、CO2、etc)
・R3-11(酸化銅触媒)
…酸素を吸着
CuO 25~50%
○フィルターの活性化
600mm
Φ60mm

## Slide 12
純度；ガス循環
純度維持のためガス循環
⇛ガス循環シミュレーション
アウトガス 0.002 Pa/hour
ガス循環 25L/min
熱交換効率 80%
液体内ヒーター 100W
parameter

## Slide 13
検出器の構成
アノード
PMT
グリッド
シェーパー
CW
1cm間隔で設置
メッシュ径：0.1mm
メッシュ間隔:4mm

## Slide 14
電場設計
冷凍機
20cm
24cm
電場シミュレーション（Femtet）による電場設計
○フィールドシェーパー
一様電場の形成
○グリッド
光検出のための大きな開口率
シェーパー無し
↓Z-r平面での検出器内部の電場の様子
シェーパー有り

## Slide 15
CW回路の導入
運用における利点
○一度の充電で、数日間は自然放電が生じない(ACノイズ無し)。
○小さい印加電圧を内部で大電圧に増幅できる。
○放電しやすいガスAr部分に高電圧がかからない。
特徴
コンデンサーとダイオードを用いた多段型増倍回路
交流電圧を印加することで直流高電圧を得ることが可能
（各段出力電圧 ＝ 入力電圧 × √2 × 段数）
各段ごとに比例した電圧を取り出すことが出来る
V19
V20
V2
V1
20段CW回路

## Slide 16
CW電圧の測定方法:直列抵抗で接触、電圧降下から算出
○段数の出力の線形性より一様電場の形成
○達成ドリフト電場：1kV/cm (カソード電圧22kV)
○安定性のある放電システムの構築
入力電圧(V)
20段目出力電圧(kV)
放電時
段数
各段出力電圧(kV)
入力電圧50V
CW回路の動作
充電時
V1
V2
V19
V20
抵抗値 R >> r
(1GΩ、100kΩ)

## Slide 17
R8486
MgF2窓材サイドオンPMT
128 nm感度あり(QE ～20%)
常温使用のみ
R6041-506
ガラス窓材2インチPMT
MEG実験（液体Xe)用に開発されたものを液体Ar温度で使用可能にしたもの
R11065
ガラス窓材3インチPMT
液体Ar温度で使用可能
DM探索向けに開発（低BG、高QE)
H1161
ガラス窓2インチPMT
シンチレーションカウンティングに適する
常温使用のみ
 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 
R8486 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R6041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
R11065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
H1161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ar蛍光128nm
共通感度300nm
TPB 420nm
nm
使用しているPMT
検出器内で使用
TPB studyに使用

## Slide 18
波長変換剤を用いた光読み出し
波長[nm]
Ar蛍光スペクトル
PMT窓材の透過率
透過率[%]
TPB発光スペクトル
128nmのArシンチレーション光を
TPBで420nmに変換して検出
TPB と パラロイド を トルエン に溶かし
PMTの窓面を浸して塗布
検証事項
TPB塗布作業の再現性
TPB濃度依存性
環境に対する劣化

## Slide 19
PDE測定セットアップ
300nmの紫外線を用いたPDE測定セットアップを構築
Xe Flush Lamp
PMT
UVバンドパス
フィルタ
6.0±0.2 p.e.
23.3±1.1 p.e
光電子数
TPBを塗らずに光電子数を測定
→測定の妥当性・精度を評価
QE：8.9±0.5 %
スペック値(~10%)と近い値
安定性・測定精度も良い
自作の装置
回数

## Slide 20
塗らない
TPB濃度依存性
12.2±0.4%
波長変換効率の評価
塗布作業の再現性
現在、Ar蛍光128nmのPDE測定を遂行中！
TPB濃度10%で全吸収
塗布と測定を5回くりかえした
TPB分量(%)
回数
PDE(%)
PDE(%)

## Slide 21
実験のタイムライン
~ 1/15
~16
1/17~20
1/20~21
1/22~27
27~
配管・TPC 組み立て等準備
  - 真空引き
  - 液体純化フィルター製作等
実験開始
  - アルゴン充填（〜10h）
2 相型検出器として運用
  - S1, S2 信号の確認
  - 液面の調整等
1 相型検出器として運用
  - S1 信号ドリフト電場依存性
2 相型検出器として運用
  - ドリフト電場依存性
  - アルゴン純度評価
  - 取り出し電場依存性
  - γ 線波形取得
  - 暗黒物質探索（〜0.3 kg・day）
実験終了
  - アルゴン蒸発

## Slide 22
実験のタイムライン
~ 1/15
~16
1/17~20
1/20~21
1/22~27
27~
配管・TPC 組み立て等準備
  - 真空引き，液体純化フィルター製作等
実験開始
  - アルゴン充填（〜10h）
2 相型検出器として運用
  - S1, S2 信号の確認
  - 液面の調整等
1 相型検出器として運用
  - S1 信号ドリフト電場依存性
2 相型検出器として運用
  - ドリフト電場依存性
  - アルゴン純度評価
  - 取り出し電場依存性
  - γ 線波形取得
  - 暗黒物質探索（〜0.3 kg・day）
実験終了
  - アルゴン蒸発

## Slide 23
充填作業中の様子
容器内の様子は、常にモニター。
容器内温度
内圧
液面計
冷凍機による予冷
Ar充填
2相式
運用開始
容器内温度の変化
-186℃
白金抵抗
液面計
冷凍機

## Slide 24
実験のタイムライン
~ 1/15
~16
1/17~20
1/20~21
1/22~27
27~
配管・TPC 組み立て等準備
  - 真空引き，液体純化フィルター製作等
実験開始
  - アルゴン充填（〜10h）
2 相型検出器として運用
  - S1, S2 信号の確認
  - 液面の調整等
1 相型検出器として運用
  - S1 信号ドリフト電場依存性
2 相型検出器として運用
  - ドリフト電場依存性
  - アルゴン純度評価
  - 取り出し電場依存性
  - γ 線波形取得
  - 暗黒物質探索（〜0.3 kg・day）
実験終了
  - アルゴン蒸発

## Slide 25
実験のタイムライン
~ 1/15
~16
1/17~20
1/20~21
1/22~27
27~
配管・TPC 組み立て等準備
  - 真空引き，液体純化フィルター製作等
実験開始
  - アルゴン充填（〜10h）
2 相型検出器として運用
  - S1, S2 信号の確認
  - 液面の調整等
1 相型検出器として運用
  - S1 信号ドリフト電場依存性
2 相型検出器として運用
  - ドリフト電場依存性
  - アルゴン純度評価
  - 取り出し電場依存性
  - γ 線波形取得
  - 暗黒物質探索（〜0.3 kg・day）
実験終了
  - アルゴン蒸発

## Slide 26
実験のタイムライン
~ 1/15
~16
1/17~20
1/20~21
1/22~27
27~
配管・TPC 組み立て等準備
  - 真空引き，液体純化フィルター製作等
実験開始
  - アルゴン充填（〜10h）
2 相型検出器として運用
  - S1, S2 信号の確認
  - 液面の調整等
1 相型検出器として運用
  - S1 信号ドリフト電場依存性
2 相型検出器として運用
  - ドリフト電場依存性
  - アルゴン純度評価
  - 取り出し電場依存性
  - γ 線波形取得
  - 暗黒物質探索（〜0.3 kg・day）
実験終了
  - アルゴン蒸発

## Slide 27
実験のタイムライン
~ 1/15
~16
1/17~20
1/20~21
1/22~27
27~
配管・TPC 組み立て等準備
  - 真空引き，液体純化フィルター製作等
実験開始
  - アルゴン充填（〜10h）
2 相型検出器として運用
  - S1, S2 信号の確認
  - 液面の調整等
1 相型検出器として運用
  - S1 信号ドリフト電場依存性
2 相型検出器として運用
  - ドリフト電場依存性
  - アルゴン純度評価
  - 取り出し電場依存性
  - γ 線波形取得
  - 暗黒物質探索（〜0.3 kg・day）
実験終了
  - アルゴン蒸発

## Slide 28
データ取得時のトリガー
カソード
宇宙線
シンチレータ
アノード
気相
液相
○宇宙線トリガー
取得データ
○S2ドリフト電場依存性
○純度評価
○S1波形解析
○γ線トリガー
容器
veto1
trig
veto2
γ線源
取得データ
○γ線波形解析
内部PMT

## Slide 29
S2信号のドリフト電場依存性
DriftTime(μs) | 500V/cm | 200V/cm | 100V/cm
計算値 | 128 | 224 | 396
実験値 | ~130 | ~220 | ~360
○電場に対するドリフト時間(速度)の変化
100V/cm
200V/cm
500V/cm
(mV)
Time(μs)
S1
e-
e-
e-
e-
e-
e-
カソード
宇宙線
アノード
気相
液相
トリガー：宇宙線
S1信号

## Slide 30
S2信号のドリフト電場依存性
DriftTime(μs) | 500V/cm | 200V/cm | 100V/cm
計算値 | 128 | 224 | 396
実験値 | ~130 | ~220 | ~360
○電場に対するドリフト時間(速度)の変化
100V/cm
200V/cm
500V/cm
(mV)
Time(μs)
アノード
カソード
液相
気相
ドリフト電場
e-
e-
S2
e-
宇宙線
トリガー：宇宙線
S1信号
S2信号
ドリフト時間

## Slide 31
S2信号による純度評価
【仮定】
・ドリフト電子減衰の時定数∝不純物濃度
・S2 信号量∝気相に取り出される電離電子
・宇宙線の dE/dx = const.
減衰しないとき
（純度が非常に良い）
S1
S2
時間（μs）
シミュレーションによる波形
トリガー：宇宙線
時定数τ
約200(μs)
波形の平均
S2の波形解析により、
減衰の時定数(純度)を求める

## Slide 32
S2信号による純度評価
実験開始約 5 日後
10 日後
ドリフト電場：50 V/cm
〜1.5ppb
1ppb
2ppb
1.5ppbの場合
700V/cm ではS2信号の減衰70%程度

## Slide 33
S1波形解析
ドリフト電場
S1
気相
液相
○液面がアノード上
⇛S1信号のみしか発生しない
○ドリフト電場ごとの波形の平均
トリガー：宇宙線
Fast(ns)
7
Slow(ns)
1600
S1波形の平均(200イベント)
0V/cm
100V/cm
500V/cm
1000
(ns)
(mV)

## Slide 34
S1波形解析
ドリフト電場
0V/cm
100V/cm
500V/cm
S1
気相
液相
○液面がアノード上
⇛S1信号のみしか発生しない
○ドリフト電場ごとの波形の平均
トリガー：宇宙線
Fast(ns)
7
Slow(ns)
1600
S1波形の平均(200イベント)
○S1の波形解析が可能
○波形が電場に依存している
0V/cm
100V/cm
500V/cm
1000
(ns)
(mV)
0V/cm
100V/cm
500V/cm

## Slide 35
背景事象の評価(60Coからのγ線)
γ線の信号を確認。
S1の遅い成分
S1/S2比が大きい
Preliminary
Signal Region
Typical γ event
S1
S2
S1の遅い成分が確認できる。
S1波形
S1/S2比
DM
γ

## Slide 36
ANKOK200に向けた検出器設計
今後の展望
・感度向上に向けた本検出器(ANKOK200)の設計・製作
・バックグラウンドの詳細な理解(γ、ｎ)
・地下実験での実装
容器 200L
有効質量 100kg
電圧 〜60kV
純度 〜0.5ppb
容器 75L
有効質量 10kg
電圧 〜20kV
純度 〜1ppb
ANKOK75
ANKOK200

## Slide 37
Back up

## Slide 38
冷凍機
住友重機CH110
コンプレッサー
F-70 (水冷式)
冷凍能力@90k
200W
アルゴンの液化効率を上げる
・熱伝導率の高い材質（銅）
・表面積を広げる構造
冷凍機
ヘッド
ヒーター
温度計
実際に冷凍機を使用する時には
ヒーターを挟み、冷凍能力を調節する
ヒートシンク

## Slide 39
CW回路；オフセット回路
V1
V19
V3
V2
V20
V18
○DCによるオフセット電圧を入れることができる。
Cathode
-2.3kV

## Slide 40
R
r
カソード ~20kV
V
○FRP製の板で固定:低温での安定性
○モーションフィードスルーを使った放電デバイス
：真空を保ったまま内部へ運動を導入(上下)
R:1GΩ
r:100kΩ ⇛ VCW=10000×Vread
放電装置の導入

## Slide 41
αTPB：TPBの紫外線吸収率
αp :パラロイドの紫外線吸収率
κ ：TPBの変換光発光効率
A ：Acceptance
波長変換と検出効率のモデル
22%
12%
10%
(1-α)×QE
α×QE’
ακA×QE’
κA
TPB塗布量
PDE
実験結果から
スペックシートより

## Slide 42
TPB塗布方法
スプレー
  トルエンにTPBを溶かして吹き付ける
  量のコントロールがむずかしい、少しもろい
真空蒸着
  真空中でTPBを蒸着させる
  量のコントロールが容易、少しもろい
  蒸着量と検出効率についての先行研究あり
高分子マトリックス
  トルエンにパラロイドとTPBを溶かす
  量のコントロール

## Slide 43
PMTのゲイン測定
PMT
Function Generator
Discriminator
Gate
Generator
ADC
HV
LED Driver
LED
LEDを弱く光らせ、1p.e.と0p.e.(pedestal)のADC countの差からgainを算出

## Slide 44
Xe FLによるPDE測定 セットアップ
Xe Flush Lamp
PMT
フィルタ
光ファイバ
Function Generator
Discriminator
Gate
Generator
ADC
HV
Delay
PDEを測りたいPMTとリファレンス用PMTで交互に300eventずつ測定
信号用とpedestal用のゲートを生成
PMT
gate
signal
pedestal
生データ

## Slide 45
充填作業中の様子
容器内の様子は、常にモニター。
容器内温度
内圧
液面計
容器内温度
容器内圧
液面計値(カソード=40cm)

## Slide 46
電荷再結合
低電場下⇛S1多
高電場下⇛S1少
○入射粒子による電離:Ar → Ar+ + e-
○電離電子が、 ドリフトする前に
Arイオンと再結合する。
⇛S1信号を発生
○再結合の割合はドリフト電場に依存し、
S1の信号量はドリフト電場によって変わる。
Ar+
e-
e-
Ar+
e-
Ar+
Ar+
e-
Ar+
e-
e-
Ar+
Ar+
Ar+
e-
e-
Ar+
Ar+
e-
e-
Ar+
e-
入射粒子
ドリフト電場
Recombinationにより
○電離電子の密度：
dE/dxが大きい場合に大きな損失
○ドリフト電場が大きければ損失が小さくなる
1 kV/cm
200 kV/cm

## Slide 47
Physics run トリガー
Gate
PMT1
PMT2
PMT3
And
PMT4
And
Trigger in
Delay
Gate
取得データ
○暗黒物質探索(0.3kg・day)