## Slide 1: ANKOK実験： 2相型アルゴン検出器の 光検出効率最大化
2015/2/9
21st ICEPP Symposium
早大M2 鷲見貴生

## Slide 2: 暗黒物質直接探索
WIMP直接探索の現状
Low mass region (~10GeV)
いくつかの実験(固体検出器)が発見を主張
最高感度実験(Xe2相型)では棄却
アルゴン実験では検証されていない
  ANKOK実験のFirst Target!
High mass region (~1TeV)
SUSYモデルにおける予測領域
WArP(2007)
SuperCDMS Ge (2014)
PandaX(2014)
DarkSide50 (2014)
+ 2014 Results
Low Mass WIMP探索は
検出器の高感度化が鍵
↔SUSY領域の場合は大型化・長期運用
(力を入れる開発項目が全く異なる！)
←10GeV WIMP
ENR ≲ 20keV
(~5keVee)
↓ 50GeV WIMP
ArとWIMPの反応レート

## Slide 3: 気液2相型アルゴン光検出器
DM , n
γ, β
Nuclear Recoil
Electron Recoil
time
L.Y.
time
L.Y.
drift time
S1
S2
fast
slow
2つの方法で背景事象(γ, β)を分離する
① S1信号の波形弁別(PSD)
② S1とS2の光量比
S2を使うことで高い位置分解能を獲得
利点
液体アルゴン温度：-186℃
アルゴン蛍光波長：128nm (VUV)
→波長変換材(TPB)で可視光に変換
39Arのβ線 BG (1Bq/kg)
→低エネルギー領域での分離能力最大化
アルゴンの特性
【本研究の主題】
アルゴン2相型検出器
の光検出効率最大化

## Slide 4: これまでの成果(昨年のICEPPシンポで発表)
R6041-506
R11065
高QE PMT R11065の導入
QE：25% → 34%
受光面積：2インチ→3インチ
Dynode : Metal Cannel → Box&Line Focus
  Gainの分散が抑えられると期待
今年度の取り組み①

## Slide 5: 高QE PMTの低温試験
常温(~20℃)
低温(~-190℃)
常温(アンプあり)
低温
(アンプあり)
低温試験テストスタンドによるGain測定(Single Photon Pulse)
ADC分布をPoisson×GaussianでFit
ADC分布
Gain曲線

## Slide 6: Gain曲線によるデータの再現
常温
低温
常温(アンプあり)
低温(アンプあり)
冪型関数 によるFit結果と測定値の比較

## Slide 7: PMT Gainの分散
常温
低温
常温(アンプあり)
低温(アンプあり)
Single Photon Pulse(SPP)の広がりを評価
  PSDの分離能力に影響を与える量
温度や印可電圧にあまり依存せず、σspp ~ 3.4 pe

## Slide 8: 液体1相型検出器の光量最大化
有効質量 0.36kg
(φ74mm, H60mm)
QE 25%
R6041-506
QE 34%
R11065
内部：TPB蒸着
57Co
122keV
22Na
511keV
22Na
1274keV
137Cs
662keV
TPB真空蒸着の開発(2013年)
LAr用高QE PMTを導入(2014年)
  低温Gain・波形測定
1相型検出器を構築し、各種γ線源のデータを取得
全吸収ピークを用いて光量を評価する

## Slide 9: 1相型検出器の光量：まとめと課題
  PMTのAfter Pulseの存在
    信号に対し、合計で最大10%程度の電荷量
  温度、印可電圧などに依存 (右図：常温、1700V)
⇒運用電圧の最適化・低AP PMTの開発
不純物による光量の減少
  酸素・水はFilterで除去(~ppb) / 窒素は未対処(~ppm)
  光量(特にSlow成分)が減少する
今後の課題
←LED信号(ピーク=1)
After Pulse
2年間の研究開発で光量を大幅に向上
世界最高レベルの9~10pe/keVeeを達成
◄ DarkSide 10
◄ DarkSide 50
◄ micro CLEAN
他のAr実験
◄ DEAP1
◄ ArDM
◄ WArP
2014年度
2013年度
2012年度
1/1 7/1 1/1 7/1 1/1
TPB真空蒸着
の開発
高QE PMTの導入
◄ SCENE
2相型
光検出効率(pe/keVee)

## Slide 10: 2相型検出器の光量確保の難しさ
気相
液相
128nm
420nm
PMT
発光点
検出点
発光点
検出点
グリッドふち
検出点
PMT保護(Ground)
PMT保護
(Ground)
Anode
電子取出
Cathode
開口率95%（100μm径、4mm間隔）
ステンレスの反射率 ≲60%
フチの存在
電場形成→5つの電極が必要
2014年8月の実験：
ステンレスのグリッド
E
E
E
E
ドリフト電場
取出電場
反射回数が大幅に増加
→光量の減少(~1/10)

## Slide 11: ITO電極と2相型プロトタイプ検出器
石英
ITO
液体アルゴン
ガスアルゴン
石英
TPB
ＰＴＦＥ容器
保護電極(0V)
Anode
(~+2.5kV)
取出電極
(~-2kV)
Cathode
(~-12kV)
PMT
PMT
透明導電膜ITO(Indium Tin Oxide)
を電極に使用
厚さ1cmの石英ライトガイドの両面に10nmのITOを成膜(ジオマテック社)
吸収損失率＜1%
取出電極は電子を通過させるため、グリッド(1次元)を使用
Fiducial側にTPB蒸着
保護電極(0V)
この検出器を用いて
2015年1月に実験を行った

## Slide 12: ドリフト速度の測定
S1
S2
γ
ドリフト時間の線形性
  一様な電場が形成されている
  縦方向に位置分解能を持つ検出器
ドリフト速度は文献値と似た傾向
  オフセット的な差異が見られる
― ICARUS (90.5±1K)
＋ ANKOK Data
上下にスキャンし、
ドリフト速度を算出
60Coのγ線をコリメートし
ドリフト時間を測定
(設置精度~1mm)
200V/cm
300V/cm
500V/cm
700V/cm
1000V/cm

## Slide 13: 取出電場の染み出し
低電場でのドリフト速度が合わない
0V/cmでもドリフトしている！
取出電場(4.5kV)の染み出しの可能性
PMT
PMT
気相
平均40V/cm
有感領域
電場シミュレーション(Femtet)
中心軸上の漏れ電場
計算
データを
再現しない!
今後は、水平方向のばらつきや電子寿命、電場形成回路(CW)の残留電荷なども考慮・検証して理解に繋げていきたい

## Slide 14: 2 相型検出器の分解能向上
137Cs 662keV
分解能 σ ~3.0%
2014年8月
(~1pe/keVee)
2015年1月
光量の増加によりエネルギー分解能が向上
  137Csの線吸収ピークがはっきり確認できる
  光量の絶対値については現在鋭意解析中
ゼロ電場

## Slide 15: ER/NR事象分離
γ-like event
n-like event
zoom
典型的な波形 (2015年1月実験、252Cf線源データ)
S1
S2

## Slide 16: ER/NR事象分離能力の向上
NR
ER
NR
ER
252Cf 線源(γ、n)を用いた事象分離能力評価
PSDとしてSlow/(Fast+Slow)を使用
2015年1月
2014年8月
NR? ER?
NR
ER
低エネルギーにおける分離能力が向上
⇒低質量DM探索に向かって大きく前進
2015年1月実験
2014年8月実験
100~200keVnr
20~100keVnr

## Slide 17: まとめと展望
課題と展望
PMT特性(特にAfter Pulse)の理解と改善
純度(窒素)の改善・安定化
光検出効率・分離能力の定量評価
有効質量10~30kgの本検出器設計・製作
地下施設でのDM探索へ
大光量2相型検出器の基礎技術を確立
  TPB蒸着、高QE PMT、ITO電極
分離能力の大幅な改善
まとめ