## Slide 1: 冷却フランシウム原子を用いた 電子の永久電気双極子能率探索のための ルビジウム磁力計の研究
東北大学
サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター測定器研究部
国際高等研究教育院修士研究教育院生
内山愛子

## Slide 2: 冷却フランシウム原子を用いた 電子の永久電気双極子能率探索のための ルビジウム磁力計の研究
・本研究の背景と目的
・Rb磁力計による磁場の安定性の評価
Allan分散による安定性の評価
・まとめ
・ルビジウム(Rb)磁力計
冷却フランシウム原子を用いた電子の永久電気双極子能率(EDM)探索
EDM探索に必要とされる磁場精度
周波数変調光を用いた非線形磁気光学回転効果(FM-NMOR)

## Slide 3: 電子の永久電気双極子能率
EDM : Permanent Electric Dipole Moment
標準模型(SM)：
クォークを介した高次の効果で電子EDM ( de ) が発現
超対称性理論：
統計性の異なる粒子の
伝搬により発現
標準模型を超えた物理モデルの検証を行う
電子のスピン方向に沿って生じる電気双極子能率
標準模型より1010 倍
大きい値をとり得る
EDMの特徴
電場と相互作用してエネルギーシフトを生じさせる
時間反転対称性を破る相互作用をする
原子を用いて電子EDMを探索する

## Slide 4: 冷却フランシウム原子による 電子EDM探索
m : 磁気モーメント, d: EDM B: 磁場, E: 磁場, s: スピン
電場と磁場が平行
電場と磁場が反平行
＋
＋
ー
ー
磁場
電場
原子
電子EDM
Fr原子EDM
フランシウム (Fr) 原子は電子EDM増幅率 (R) が非常に大きい原子
D Mukherjee, et al. J. Phys. Chem. A 113(45) 12549 (2009) .
～ 900
原子の共鳴周波数から電子EDMを求められる
増幅率＝

## Slide 5: 冷却フランシウム原子による 電子EDM探索
EDMによるエネルギーシフト
de = 10-29 ecm , E =100 kV/cm
→ dFr E = 9×10-20 eV
ゼーマン効果によるエネルギーシフト
mB = 6×10-5 eV/T, B = 1 mT
→ mB B = 6×10-11 eV
磁場の安定化と
高精度磁力計が必要
小
大
10-15
10-12
10-9
10-6
10-3
[ T ]
生体磁気
都市雑音
地磁気
目標精度

## Slide 6: 本研究の目的
磁気シールド
光検出器
ルビジウムセル
コイル
レーザー光
高精度磁力計による磁場の安定性の評価
周波数変調光による非線形磁気光学回転効果を用いたルビジウム磁力計
レーザー光1本で測定
測定領域に設置するものはRbセルのみ
1軸方向の磁場成分のみ測定
測定レンジが限定される
10-15
10-12
10-9
10-6
10-3
[ T ]
生体磁気
都市雑音
地磁気
目標精度

## Slide 7: 非線形磁気光学回転効果(NMOR)とは
光の吸収により偏光面が回転
原子の共鳴周波数の光が 磁場中の原子と相互作用することで
光の偏光面が回転する現象
光の偏光面が原子と相互作用することで回転する
（アラインメント状態に垂直な向きの光のみが吸収される）
2. 原子のアラインメントは磁場中で歳差する
1. 直線偏光によって原子がアラインメント状態になる
（光を吸わない状態）
θ
gF: g因子 ,mB: ボーア磁子, G:緩和レート
直線偏光入射
原子のアラインメント
直線偏光照射
回転角度から磁場を測定

## Slide 8: 周波数変調光を用いたNMOR
NMORが生じる磁場の大きさ
有限磁場において高い感度を持つ磁力計を室温で実現
n =-1
n =0
n =+1
5kHzでFMした場合の
85RbのNMORスペクトル
gF: g因子 ,mB: ボーア磁子, nMod:変調周波数
磁場 [nT]
回転角度磁場 [mrad]
B
0
B1
t
0
1/ nMod
原子のアラインメント
原子からみた光

## Slide 9: Rb磁力計セットアップ
λ/2
3-axis coil
PBS
磁気シールド
PBS
光検出器
ロックインアンプ
5kHzでFMしたレーザー光
~パワー 113 μW
Rb蒸気セル
パラフィンコート
(Φ 3 cm, 長さ 3 cm)
DFB laser
信号
発生器
Sync.
Ref.
Sig.
飽和吸収分光
レーザー光周波数
FM変調幅: nWidth ~1.14±0.04 GHz
1/nMod = 0.2 msec,
FM変調周波数: nMod = 5 kHz
時間
中心周波数
~377 THz
85Rb原子のエネルギー準位
52S1/2
52P1/2
F=3
F=2
F=3
F=2
~ 377.106 THz
~ 794.982 nm
D1線
Bz
85RbD1線
F=3→2と3の平均から
-0.63±0.02 GHz離調

## Slide 10: 磁場の安定性の評価‐結果
磁場の安定性をAllan分散 s2Allanを用いて評価する
線形ドリフト
log(sAllan)
log(t) t:平均時間
白色雑音
Allan 分散
FM-NMOR信号から求めた
磁場のAllan分散
差分X出力
平均時間 [sec]
アラン分散 [pT]
: 磁場測定結果を時間t平均した値のk番目

## Slide 11: 磁場の安定性の評価 ‐磁場変動による影響
磁場のAllan分散と
コイル印加電圧のAllan分散の比較
差分X出力
コイル印加電圧
アラン分散 [pT]
平均時間 [sec]
磁場のAllan分散と
外部磁場のAllan分散の比較
差分X出力
フラックスゲート①z方向
フラックスゲート② z方向
シールドによる
磁気遮蔽率~10-3と仮定
補正コイルの必要性
これらだけでは
信号の不安定さを説明できない
アラン分散 [pT]
平均時間 [sec]
外部磁場変動 特にフラックスゲート②側の磁場変動が大きい

## Slide 12: 磁場の安定性の評価 -磁場変動以外による影響
温度変化
-> 原子数密度変化
-> 出力(Vs-Vp)変化
レーザー光周波数や強度変化の
不安定性が原因である可能性が高い
磁力計自体の不安定さが問題
差分出力(Vs-Vp)
今後の課題：レーザーパワーの安定化
平均時間 [sec]
磁場のAllan分散と
温度のAllan分散の比較
アラン分散 [pT]
差分X出力
温度

## Slide 13: まとめと今後の展望
冷却Fr原子を用いた電子EDM探索に向けた
高精度磁力計による磁場の安定性の評価
FM-NMOR型Rb磁力計を用いた磁場測定
外部磁場により磁場の不安定さが生み出されていることがわかった
一方で磁力計自身の不安定が示唆された
補正コイルの導入，レーザーパワーの安定化などの改良を行う
目的
実験
結果と考察
今後の展望
EDM探索実験への導入，共存磁力計への応用

## Slide 14: Collaboration
Cyclotron and Radioisotope Center (CYRIC), Tohoku University
T. Aoki, K. Harada, T. Inoue*, S. Ito, M. Itoh, K. Kato, H. Kawamura*, K. Sakamoto, A. Uchiyama, and Y. Sakemi
*Frontier Research Institute for Interdisciplinary Sciences (FRIS), Tohoku University
The University of Tokyo
T. Aoki
Tokyo Metropolitan University
T. Furukawa
Tokyo Univ. Agri. Tech.
A. Hatakeyama
Japan Atomic Energy Agency
K. Imai
Kyoto University
T. Murakami
Indian Tech. Roorkee
H. S. Nataraj
Tokyo Inst. Tech.
T. Sato
Tohoku University
Y. Shimizu
Osaka University
H. P. Yoshida
Osaka University
K. Hatanaka
Kyushu University
T. Wakasa
Tokyo Inst. Tech
K. Asahi
Okayama University
A. Yoshimi
Foreign students
J. Mathis (ENSICAEN), L. Koehler (TU Darmstadt)